GEMEINDE ENZENREITH

#### Enzenreitherstraße 100

#### A - 2640 Enzenreith

( 02662/42236   FAX: DW 7

e-mail: verwaltung@gemeinde-enzenreith.at

Homepage: www.gemeinde-enzenreith.at

Wasserinformationsblatt 2024

(Messung November 2023)

Aufgrund der Trinkwasserverordnung-TWV, BGBl. 304/2001, müssen die Abnehmer einer Wasserversorgungsanlage einmal im Jahr oder mit der Wasserabrechnung über die Qualität ihres Wassers informiert werden.

Nachfolgend sehen Sie eine Aufstellung über die wichtigsten Parameterwerte Ihres Wassers.

Mischwasser Enzenreith:

für die Katastralgemeinden Enzenreith, Hart und Wörth – Siedlung (Feldstraße, Kolbleitengasse)

| Parameter | Messergebnis | Dimension | Grenzwert |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamthärte | 24,5 | ° dH | keine |
| pH-Wert | 7,5 |  | 6,5 – 9,5 |
| Nitrat | 7,4 | mg/l | 50 |
| Chlorid | 32,5 | mg/l | 200 |
| Sulfat | 210 | mg/l | 750 |
| Eisen | < 0,03 | mg/l | 0,20 |
| Mangan | < 0,01 | mg/l | 0,05 |

Mischwasser Köttlach:

für die Katastralgemeinden Köttlach, Wörth und Hilzmannsdorf

| Parameter | Messergebnis | Dimension | Grenzwert |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamthärte | 15,5 | ° dH | keine |
| pH-Wert | 9,2 |  | 6,5 - 9,5 |
| Nitrat | 7,1 | mg/l | 50 |
| Chlorid | 76,0 | mg/l | 200 |
| Sulfat | 55,0 | mg/l | 750 |
| Eisen | < 0,03 | mg/l | 0,20 |
| Mangan | < 0,01 | mg/l | 0,05 |

Wasserversorgung Thürmannsdorf:

| Parameter | Messergebnis | Dimension | Grenzwert |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamthärte | 4,1 | ° dH | keine |
| pH-Wert | 6,6 |  | 6,5 – 9,5 |
| Nitrat | 9,9 | mg/l | 50 |
| Chlorid | 11,0 | mg/l | 200 |
| Sulfat | 14,0 | mg/l | 750 |
| Eisen | < 0,03 | mg/l | 0,20 |
| Mangan | < 0,01 | mg/l | 0,05 |